# РАСЧЕТ МНОГОПРОЛЕТНОЙ

СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ

БАЛКИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК

«LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 9.4

# Саранск

# 2010

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЁВА»

# РАСЧЕТ МНОГОПРОЛЕТНОЙ

СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ

БАЛКИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК

«LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 9.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЕ № 2

# САРАНСК

# ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# 2010

УДК 624.15.004 (076)

Составители:

Ежов Е. Ф., Бикбаев Р. А., Ежов В. Е.

Расчет многопролетной статически определимой балки с применением ПК «LIRA-Windows» версии 9.4 : метод. указания к расчетно-проектировочной работе № 2 / сост.: Е. Ф. Ежов, Р. А. Бикбаев, В. Е. Ежов.  – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 32 с.

Настоящие материалы содержат методические указания и задания к расчетно-проектировочной работе № 2.

Предназначено для студентов III курса специальности «Промышленное и гражданское строительство».

# ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с программой по строительной механике студенты строительных специальностей должны выполнить расчетно-проектировочную работу (РПР) по теме «Расчет статически определимой многопролетной балки». Ограниченный тираж «Руководства к практическим занятиям» [2], а также отсутствие методических указаний по выполнению расчета балок с применением персональных ЭВМ затрудняют выполнение этой работы.

Настоящие методические указания имеют целью:

а)	показать объем задания и порядок решения задач;

б)	дать пример оформления задания;

в)	привести дополнительные примеры решения характерных
задач строительной механики;

г)	дать пример решения задачи на ЭВМ с использованием
программы «LIRA-Windows» версии 9.4.

Помимо этого методические указания содержат комплект вариантов задач с текстом задания и таблицами исходных данных.

# ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ

# РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ  РАБОТ

Каждая расчетно-проектировочная работа должна содержать графическую часть с необходимыми вычислениями и объяснениями, которые приводятся в пояснительной записке.

Схемы, содержащие эпюры усилий, должны быть выполнены четко, аккуратно, в них необходимо указать масштабы длин и сил. В характерных сечениях на эпюрах усилий проставляются числовые значения последних. На эпюрах продольных и поперечных сил проставляются знаки (+) или (–). Ординаты эпюр изгибающих моментов откладываются со стороны растянутых волокон. Знак не указывается.

На титульном листе пояснительной записки необходимо привести следующие данные:

- наименование вуза и кафедры;

- название и номер работы;

- факультет, курс, группу, фамилии студента и ведущего преподавателя.

С примерами оформления РПР можно ознакомиться на кафедре прикладной механики. Для получения зачета нужно выполнить все работы и защитить их. Принимая зачет, преподаватель проводит опрос по каждой теме: студенту предлагается решить ряд задач по той или иной расчетно-проектировочной работе.

Вариант задания для каждого студента определяется преподавателем в соответствии с номерами схем и строк, приводимых в табл. 1 и 2.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Для заданной балки с размерами и нагрузкой, определяемыми по табл. 1 и 2, требуется:

- произвести кинематический анализ системы и построить поэтажную схему;

- определить опорные реакции и построить эпюры М и Q;

- рассчитать балку на ЭВМ и по результатам счета проверить правильность вычислений М и Q;

- построить линии влияния (ЛВ) поперечной силы в сечении, номер которого указан в табл. 1; ЛВ изгибающих моментов в сечении, номер которого указан в табл. 2; ЛВ одной опорной реакции главной балки;

- определить   по   линиям   влияния   изгибающий   момент и   поперечную   силу в заданных   сечениях   от   неподвижной нагрузки.

# Таблица 1

# Размер балки

| Номер строки | Номер балки | l, м | l, м | l, м | К | Номер сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0,3 | 2 |
| 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0,2 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0,7 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0,5 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0,8 | 4 |
| 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0,45 | 5 |
| 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 0,35 | 5 |
| 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 0,7 | 3 |
| 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0,5 | 3 |
| 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | 0,85 | 1 |

# Таблица 2

# Нагрузка на балку

| Номер строки | Номер схемы загрузки | M, кH ∙ м | P, кH | P, кH | q= q2 , кH / м | Номер сечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 16 | 20 | 30 | 6,0 | 3 |
| 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 2,0 | 5 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1,5 | 4 |
| 3 | 6 | 18 | 10 | 8 | 3,0 | 3 |
| 4 | 5 | 10 | 15 | 9 | 2,0 | 2 |
| 5 | 4 | 17 | 20 | 10 | 2,5 | 1 |
| 6 | 3 | 14 | 8 | 8 | 5,0 | 5 |
| 7 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4,0 | 4 |
| 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 2,0 | 3 |
| 9 | 1 | 10 | 14 | 10 | 1,0 | 1 |

Исходные данные определяются по табл. 1 и 2 и приложенным к заданию схемам балок (рис. 1) и нагрузок на балки (рис. 2). Номер строки табл. 1 совпадает с последней, а номер строки табл. 2 — с предпоследней цифрами номера зачетной книжки.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет статически определимой многопролетной балки можно произвести методом плоских сечений, с помощью линий влияния и с применением ЭВМ, для которых составляются программы, реализующие один из методов строительной механики.

- При расчете многопролетных статически определимых балок целесообразно использовать схему взаимодействия элементов — поэтажную схему. Она позволяет свести расчет сложной балки к расчету простых балок с консолями. Для составления схемы взаимодействия в первую очередь необходимо выделить основные балки и опирающиеся на них второстепенные: основная балка рационально соединена тремя опорными стержнями, а второстепенная — менее чем тремя опорными стержнями с землей.

- Произвести кинематический анализ многопролетной балки:

# 1)	Определить ее число степеней свободы по формуле

W = 3D – 2Ш – Соп,

где D — количество простых балок (дисков); Ш — число простых шарниров; Соп — число опорных стержней.

При W = 0 балка статически определима и, возможно, геометрически неизменяема.

# 2)	Проверить геометрическую неизменяемость многопролетной балки, положив в основу поэтажную схему.

Схема будет геометрически неизменяемой, если все основные балки соединены к земле, второстепенные — к земле и основным балкам с помощью трех опорных стержней, осевые линии которых не пересекаются в одной точке и не параллельны между собой.

3.	Для каждой балки определяют опорные реакции и записывают уравнения внутренних усилий в сечении, находящемся на произвольном расстоянии X от левой опоры.

Верхние балки поэтажной схемы рассчитывают только на действие заданной нагрузки, а нижние балки — от давления, передаваемого через опоры верхних балок, и от заданной нагрузки.

После вычисления ординат внутренних усилий в характерных точках балки строят в выбранном масштабе эпюры Мх и Qx по длине всей шарнирной балки.

# Построение линий влияния многопролетной балки

- Строят поэтажную схему.

- Выбирают сечение или опору, для которых нужно построить ЛВ.

- Если сечение или опора находятся на второстепенных балках АС и FL, то линии влияния в них строятся как для простых балок.

- В пределах балки CF линии влияния строятся как для простой балки. Затем перемещают силу Р, равную 1, на второстепенную балку FL, а затем на такую же балку АС. На опорах С и F вводят местную систему координат — соответственно (X1; Y2) и (Х2; Y2) и определяют давление RD и RF как функции соответственно   от   X1  и  Х2. Получают   формулы   исследуемых усилий в зависимости от RD и RF и по ним строят линии влияния.

# Определение усилий по линиям влияния от заданной нагрузки

При действии на балку системы сил  Р1, Р2 ... Рn равномерно распределенных нагрузок q1, q2 ... qn и моментов M1, М2 ... Мn полное усилие получим по принципу сложения действий сил:

SK=∑Piyi+∑qiωi+∑Mitg αi ,

где n — количество нагрузок Pi , qi , Mi;

yi — ордината линии влияния определяемого усилия под действием силы Pi;

ωi — площадь участка линии влияния под нагрузкой qi;

αi — угол   наклона линии влияния в точке приложения момента Mi.

ПРИМЕР РАСЧЕТА БАЛКИ НА НЕПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ

1. Рассмотрим балку (рис. 3, а).

Строим поэтажную схему (рис. 3, б) и определяем степень свободы балки:

W = 3D – 2Ш – Соп = 3·3 – 2·3 – 6 = 0.

Главная балка CF прикреплена к земле тремя стержнями, осевые линии которых не пересекаются в одной точке и не параллельны между собой, значит , она геометрически неизменяема и статически определима (W=0). Балки AC и FL по приведенному признаку соединены с землей и главной балкой и поэтому являются геометрически неизменяемыми. Значит, в целом многопролетная балка статически определима и геометрически неизменяема.

2. Определяем опорные реакции, изгибающие моменты и поперечные силы в характерных сечениях балки.

1) Для балки FL (рис. 4,б) определяем опорные реакции RF и RK из уравнений равновесия:

∑ MK = 0: –RF l1 + m + 2P2 = 0, откуда RF = 4,7 кН,

∑ MF = 0: –RKl1 + m + P2(l1 + 2) = 0, откуда RK = 13,7 кН.

Проверяем правильность определения реакций: ∑ y = 0: –RF + RK – P2 = 0. Реакции балки вычислены правильно.

Изгибающий момент и поперечная сила в сечении x1 при изменении x1 от 0 до 8м  вычисляются по формулам

Mx1 = –RF x1 + m + RK(x1 – l1);

Qx1 = –RF + RK;

При        x1 = 0 м:             Mx1 = 0 кН · м,             Qx1 = –RF = –4,7 кН,

x1 = 3 м:             Mx1 = –14 кН · м,         Qx1 = –RF = –4,7 кН,

x*1 = 3 м:            M*x1 = –4 кН · м,          Q*x1 = –RF = –4,7 кН,

x1 = 6 м:             Mx1 = –18 кН · м,         Qx1 = –RF = –4,7 кН,

x*1 = 6 м:           M*x1= –18 кН · м,         Q*x1= –RF + RK = 9 кН,

x1 = 8 м:             Mx1 = 0 кН · м,             Qx1 = –RF + RK = 9 кН.

2) Проведем аналогичные расчеты для балки АС (см. рис. 4,а)

∑ MC = 0:  RB l2 – P1(l2 – 2) – q1(l2 +2)2/2= 0,                          RB = 41 кН.

∑ MB = 0:  –RC l2 +P1(l2 - 2) – q1 ·22 / 2 + q1 (l2)2 / 2 = 0,         RC = 17 кН.

Проверка реакций:  ∑ y = 0:  RB  + RC – P1 – q1 · 6 = 0.  Реакции вычислены правильно.

Изгибающий момент и поперечная сила в сечении х2 при изменении х2 от 0 до 6м вычисляются по формулам

Mx2 = RB(x2 – 2) – P1(x2 – 4) – q1(x2)2 / 2;

Qx2 = –q x2 + RB – P1 ;

При      x2 = 0 м:              Mx2 = 0 кН · м,                Qx2 = 0 кН,

x2 = 2 м:              Mx2 = –16 кН · м,            Qx2 = 16 кН,

x*2 = 2 м:            M*x2 = –16 кН · м,            Q*x2 = 25 кН,

x2 = 4 м:             Mx2 = 18 кН · м,               Qx2 = 9 кН,

x*2 = 4 м:            M*x2= 18 кН · м,              Q*x2 = –1 кН,

x2 = 6 м:             Mx2 = 0 кН · м,                Qx2 = –17 кН.

3) Расчет главной балки CF. Загружаем ее в точках C и F давлением вышележащих балок RD и RE (реакциями с обратными знаками) (см. рис. 4,в) и вычисляем опорные реакции.

∑ ME = 0:     RD l – RC ·8 – q2 82 / 2 + q2 22 / 2 – RF · 2 = 0, откуда    RD = 44,2 кН.

∑ MD = 0:    –RE l + q2 ·82 / 2 – q2 ·22 / 2 – RF ( l  + 2) = 0, откуда     RE = 8,07 кН.

Проверяем правильность определения реакций.

∑ y = 0:  RE  + RD + RF – q2 · 10 –RC = 0.

Реакции вычислены правильно.

Изгибающие моменты и поперечные силы в сечении х при изменении х от 0 до 10 м вычисляются по формулам

Мх = –RC х – q2  х2 / 2+ RD(x2 – 2)+ RЕ(x – 8);

Qх = –RC – q2 х+ RD + RЕ.

При      x = 0 м:              Mx = 0 кН · м,                Qx = –RD = –17 кН,

x = 2 м:              Mx = –42 кН · м,             Qx = –25 кН,

x* = 2 м:             M*x = –42 кН · м,           Q*x = 19,2 кН,

x = 8 м:              Mx = 13 кН · м,              Qx = –4,7 кН,

x* = 8 м:             M*x = 13 кН · м,             Q*x = 3,3 кН,

x = 10 м:            Mx = 0 кН · м,                Qx = –4,7 кН.

По вычисленным значениям M и Q строятся эпюры внутренних усилий для каждой простой балки (см. рис. 4) и для многопролетной балки AL (см. рис. 3,в).

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ  ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ

И ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ Mn, Qn В СЕЧЕНИИ n МНОГОПРОЛЕТНОЙ БАЛКИ (рис. 5)

На рис. 5, а приведена схема неподвижной нагрузки, необходимая для определения значений реакции и внутренних усилий с помощью линий влияния, а на рис. 5, б – схема движения единичной вертикальной силы Р, равной 1, по балке AL, от которой строятся линии влияния. Затем строим поэтажную схему (рис. 5, в).

1. Построение линий влияния опорных реакций RD и RE.

1) Ставится единичный груз P = 1 на балку CF. Начало системы координат (X, Y) принимается на опоре E. Абсцисса груза меняется в пределах

–2 м < X < 8 м, а балки AC и FL мысленно отбрасываются

∑ ME = 0:  RD l – P x = 0,                 откуда  RD = P x / l;                                       (1)

∑ MD = 0:  –RE l – P(l – x) = 0,        откуда  RE = P(l – x) / l;                                 (2)

При      x = –2 м:             RD = –1/3,             RE = 4/3,

x = 0 м:               RD = 0,                  RE = 1,

x = l м:                RD = 1,                  RE = 0,

x = 8 м:               RD = 4/3,               RE = –1/3.

2) Единичный груз Р = 1 переносится на балку FL. Начало местной системы координат (X1, Y1) принимается на опоре K. Абсцисса груза меняется в пределах –2 м < x1 < 6 м.

∑ MK = 0:  RF l1 – P x1 = 0:  RF = P x1 / l1.

Выразим RD и RE через давление RF. Для этого прикладываем давление RF на балку CF в точке F, мысленно отбросив балки AC и FL.

∑ ME = 0:   RD l + RF · 2 = 0;   RD = –RF · 2 / l = – (P x1 / l1) · 2/l;

∑ MD = 0:  –RE l + RF · 8 = 0;  RE = RF · 8 / l = (P x1 / l1) · 8/l.

Итак, при движении P = 1 по участку FL реакции равны:

RD = – (P x1 / l1) · 2/l;                                            (3)

RE = (P x1 / l1) · 8/l.                                               (4)

При      x1 = –2 м:             RD = 1/9,              RE = –4/9,

x1 = 0 м:               RD = 0,                 RE = 0,

x1 = l1 м:               RD = –1/3,            RE = 4/3.

3) Переносим единичный груз P = 1 на балку AC. Начало местной системы координат (X2, Y2) примем на опоре С, абсциссу груза меняющейся в пределах   0 м < X2 < 6 м.

Определяем реакцию RC:

∑ MB = 0:  –RC l2 + P(l2 – x2) = 0,  откуда  RC = P(l2 – x2) / l2;

Выразим RD и RE через давление RC. Для этого приложим RC на балку CF в точке С, мысленно отбросим балки AC и FL.

∑ME=0 :     RD l – Rс·8=0;    RD=Rс·8/l=P((l2 – x2)/l2) ·8/l;

∑MD=0 :   –RE l – RC·2=0;    RE= –RC·2/l=–P((l2 – x2)/l2) ·2/l;

Итак, при движении P=1 по участку AC реакции равны:

RD= P ((l2 – x2)/l2)·8/l;                                                          (5)

RE= –P ((l2 – x2)/l2)·2/l;                                                        (6)

При x2=0 м:            RD= 4/3;         RE= –1/3;

x2= l2=4 м:     RD= 0;             RE=0;

x2=6 м:           RD= –2/3;        RE=1/6;

По полученным ординатам строим ЛВ RD и  RE, (см. рис. 5, г, д).

Построение линии влияния Mn и Qn  в сечении n  балки AL

1) Пусть единичная сила движется по балке CF левее сечения n, абсцисса меняется в пределах 3 м<x2<8 м, а реакция RE  – по закону (2). Из равновесия части балки nF с меньшим количеством сил относительно сечения n получим

Mn=RE b;                                                   (a)

Qn= –RE;                                                    (б)

Подставим значения  RE=P(l–x)/l   из (2) в формулы (а) и (б), откуда получим:

Mn=bP(l-x)/l;    Qn= –P(l–x)/l;

При   x=3 м:        Mn=1,5;       Qn= –0,5;

x=6 м:        Mn=0;          Qn=0;

x=8 м:        Mn= –1;        Qn= 1/3;

2) При движении единичной силы по балке АС абсцисса меняется в пределах 0<x2<6м, а реакция RE – по закону (6):

RE=–P((l2–x2)/l2) ·2/l;

Подставим значение RE в формулы (а) и (б), получим:

Mn=RE b=[–P((l2–x2)/l2)) ·2/l]·b;

Qn= –RE= P((l2–x2)/l2)) ·2/l;

При      x2=0 м:            Mn= –1;          Qn=1/3;

x2=l2=4 м:      Mn=0;            Qn=0;

x2=6 м:            Mn= 1/2;        Qn= –1/6;

3) Поставим единичную силу P=1 между сечением n и F балки CF, абсцисса будет меняться в этом случае в пределах –2 м<x<3 м, а реакция RD – по закону(1):  RD=P·x/l.

Из равновесия левой части nC балки CF, ввиду того, что здесь меньше сил, получим для сечения n:

Mn=RD a;                                                                   (в)

Qn=RD;                                                                        (г)

Подставим значение RD в формулы (в) и (г), получим:

Mn=RD a=(P x/l) ·a;

Qn=P x/l;

При         x= –2 м:           Mn= –1;        Qn= –1/3;

x=0 м:             Mn=0;            Qn=0;

x=b=3 м:        Mn= 1,5;         Qn=0,5;

4) Переносим единичный груз на балку FL. Здесь: –2 м<x1<6 м, а RD  определяется по формуле (3): RD=– (P x1/l1) ·2/l;

Подставим значение RD этого участка в формулы (в) и (г), получим:

Mn=RD a=[–(P x1/l1) ·2/l] a;

Qn=RD= – (P x1/l1) ·2/l;

При        x1= –2 м:           Mn=1/3;       Qn=1/9;

x1=0 м:             Mn=0;           Qn=0;

x1=l1=6 м:        Mn= –1;         Qn= –1/3;

По полученным значениям ординат строим линию влияния изгибающего момента Mn и поперечной силы Qn в сечении n балки(см. рис. 5, е, ж).

Определение реакции RD, изгибающего момента Mn

и поперечной силы Qn в сечении n балки AL

от заданной нагрузки, показанной на рис. 5, а

- Вычисление величины опорной реакции RD,

RD=P1 y1+P2 y2+q1ω1+q2 ω2+m tgα;

По рис. 5, г определяем ординаты под силами P1 и P2 на ЛВ RD:

y1 =2/3;      y2=1/9;

ω1=(–2/3)·2·1/2+(4/3)·4·1/2=2 м2   –площадь ЛВ RD под распределенной нагрузкой q1;

ω2=(4/3)·8·1/2–(1/3)·2·1/2=5 м2   –площадь ЛВ RD под распределенной нагрузкой q2;

tgα=(1/3)·1/6=1/18    –тангенс угла наклона ЛВ RD в точке приложения сосредоточенного момента m.

RD=10·2/3+9·1/9+8·2+4·5+10·1/18=44,2 кН.

- Вычисление изгибающего момента Mn в сечении n.

Mn=P1 y1+P2 y2+q1 ω1+q2 ω2+m tgα.

По рис. 5, е определяем ординаты под силами P1 и P2 на ЛВ Mn:

y1 = –1/2;      y2=1/3;

ω1=1/2·2·1/2–1·4·1/2= –1,5 м2 –площадь ЛВ Mn под распределенной нагрузкой q1;

ω2= –1·2·1/2+1,5·3·1/2–1·2·1/2=2,5 м 2–площадь ЛВ Mn под распределенной нагрузкой q2;

tgα=1/6 – тангенс угла наклона ЛВ Mn в точке приложения сосредоточенного момента m.

Mn=10·(–1/2)+9·1/3+8·(–1,5)+4·2,5+10·1/6= –2,33 кН.

- Вычисление поперечной силы Qn в сечении n.

Qn=P1 y1+P2 y2+q1 ω1+q2 ω2+m tgα.

По рис. 5, ж  определяем:

y1= –1/2;         y2=1/3;

ω1=(–1/6)·2·1/2+(1/3)·4·1/2=1/2 м2 – площадь ЛВ Qn под распределенной нагрузкой q1;

ω2=1/3·2·1/2–0,5·3·1/2+0,5·3·1/2–1/3·2·1/2=0 м2 – площадь ЛВ Qn под распределенной нагрузкой q2;

tgα=1/3·1/6=1/18 – тангенс угла наклона ЛВ Qn в точке приложения сосредоточенного момента m.

Qn=10·1/6+9·1/9+8·1/2+4·0+10·1/18=7,2 кН.

Из вычислений видно, что результаты усилий по методу плоских сечений и линиям влияний практически совпадают.

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА БАЛКИ

НА «LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 9.4

Необходимо рассчитать и проанализировать напряженно-деформированное состояние балки на постоянную нагрузку.

Для того чтобы создать новую задачу, нужно выполнить пункт меню Файл \ новый. При этом загружается диалоговое окно, в котором нужно указать имя создаваемой задачи, шифр задачи (по умолчанию – первые три символа имени задачи) и путем указания на радиокнопку установить признак схемы (в данном случае признак схемы 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот в плоскости X0Z)).

После этого указываем локатором на кнопку «Подтвердить».

Создаем геометрию схемы.

Активируем  пункт  меню  Схема \ создание \ Рама (дублируется кнопкой ). В соответствующих окнах диалоговой панели указываются следующие значения:

– шаг вдоль 1-й (горизонтальной) оси:

– значение (м)		   – количество

2.00                                          4

3.00                                          2

2.00                                          1

3.00                                          2

2.00                                          1

После этого указываем локатором на  кнопку «Подтвердить».

Назначим закрепления:

– выбираем пункт меню Выбор\Отметка узлов (продублировано кнопкой )

– выделим на схеме опорный узел (узел 2), при этом он окрасится в красный цвет;

– выполним пункт меню Схема \ Связи \ Закрепить узлы (продублировано кнопкой ) и в диалоговой панели назначим связи по направлениям Х и Z.

Затем указываем локатором на кнопку «Подтвердить».

– выделим на схеме опорные узлы (узлы 5, 7, 10), при этом они окрасятся в красный цвет;

– выполним пункт меню Схема \ Связи \ Закрепить узлы (продублировано кнопкой ) и в диалоговой панели назначим связь по направлению Z.

Затем указываем локатором на кнопку «Подтвердить».

Зададим типы жесткости элементов:

– выполняем пункт меню Жесткости \ Задание и выбор жесткости (продублировано кнопкой ) и в появившемся на экране диалоговом окне формируем список типов жесткости:

– указываем локатором на кнопку «Добавить» и выбираем в диалоговом окне закладку с изображением необходимого сечения элементов: «Брус».

В диалоговой панели указываются следующие параметры:

– модуль упругости				E = 2е6 кН/м2

– геометрические размеры сечения		В = 30см

Н = 20см

При нажатии кнопки «Нарисовать» можно увидеть созданное сечение.

Указываем локатором на строку «Брус 30x20» (она выделится синим цветом) и двойным щелчком левой клавиши мыши или указанием на кнопку «Установить как текущий тип» установим этот тип жесткости как текущий.

Указываем локатором на кнопку «Назначить».

Назначим нагрузки.

Прикладываем сосредоточенные нагрузки.

– Выделим на схеме тот элемент, к которому будет приложена сосредоточенная нагрузка Р1=10 кН;

– выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано кнопкой );

– при помощи радиокнопки задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением сосредоточенной нагрузки на элемент

–  задаем величину силы Р = 10 кН;

– задаем координату А точки приложения силы  А=2

–  указываем локатором на кнопку «Подтвердить»;

Назначение сосредоточенной силы Р2=9 кН выполняется аналогично:

– Выделим на схеме элемент, к которому будет приложена сосредоточенная нагрузка Р2=9 кН;

– выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано кнопкой );

– при помощи радиокнопки задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением сосредоточенной нагрузки на элемент

–  задаем величину силы Р = 9 кН;

– задаем координату А точки приложения силы  А=2

–  указываем локатором на кнопку «Подтвердить»;

Далее выделим на схеме узел, к которому приложен момент. Выполним пункт меню Нагрузки \ Нагрузка на узел (продублировано кнопкой  ). При помощи радиокнопки зададим направление действия нагрузки (вдоль глобальной оси Y). Нажимаем кнопку с изображением момента и на панели Параметры нагрузки зададим его величину.

Указываем локатором на кнопку «Подтвердить».

Назначим равномерно-распределенные нагрузки.

Выделим на схеме элементы, на которые приложена равномерно- распределенная нагрузка q1;

выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано кнопкой );

– при помощи радио-кнопки задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением равномерно-распределенной нагрузки на элемент

–  задаем величину силы q1=8 кН/м на выделенные стержни.

– указываем локатором на кнопку «Подтвердить»;

Выделим на схеме элементы, на которые приложена равномерно- распределенная нагрузка q2;

выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано кнопкой );

– при помощи радиокнопки задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением равномерно-распределенной нагрузки на элемент

–  задаем величину силы q2=4 кН/м на выделенные стержни.

– указываем локатором на кнопку «Подтвердить»;

Для сохранения расчетной схемы в файле выполним пункт меню Файл \ Сохранить.

Загрузим данные в расчетный процессор и произведем расчет,

выполнив пункт меню Режим \ Выполнить расчет (продублировано кнопкой ).

Перейдем в режим визуализации результатов расчета:

– выполним пункт меню Режим \ Результаты расчета (продублировано кнопкой ).

Выведем на экран эпюры усилий.

Эпюры усилий можно выводить на экран на деформированной или на недеформированной схеме.

Выведем на экран эпюры My недеформированной схемы:

– перейдем на недеформированную схему, указав локатором на кнопку (в меню операций это пункт Схема\Исходная схема);

– выполним пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюра изгибающих моментов (Mу) (аналогичную операцию можно выполнить через кнопочные меню: вызовем на экран меню, содержащее кнопки, которыми заказываются эпюры, путем указания локатором на кнопку  и укажем на кнопку ).

- выполним пункт меню Опции \ Флаги рисования \ Результаты\ Значения на эпюрах:

Схема будет выглядеть следующим образом:

Выведем на экран эпюры Qz недеформированной схемы:

– выполним пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюра поперечных сил (Qz) (аналогичную операцию можно выполнить через кнопочные меню: вызовем на экран меню, содержащее кнопки, которыми заказываются эпюры, путем указания локатором на кнопку  и укажем локатором на кнопку ).

Схема будет выглядеть следующим образом:

Для получения детальной информации об усилиях в элементе необходимо нажать пункт меню Выбор\Информация об узле или элементе (продублировано кнопкой ) и щелкнуть левой кнопкой мыши по интересующему элементу. В результате появится следующее информационное окно:

Результаты расчета можно получить в виде таблиц. Для этого надо выбрать пункт меню Окно\Стандартные таблицы

и в открывшемся окне выбрать таблицу с интересующими Вас результатами расчета (таблицы усилий, перемещений и т.п.)

# библиографический список

- Дарков А. В. Строительная механика / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - СПб. : Издательство Лань, 2005. - 656 с.

- Киселёв В. А. Строительная механика / В. А. Киселёв. - М. : Стройиздат, 1976. - 512 с.

- Рабинович И. М. Основы строительной механики стержневых систем / И. М. Рабинович - М. : Госстройиздат, 1960. - 519 с.

- Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики / Г. К. Клейн, Р. Ф. Гаабасов, Л. И. Кошелев и др. - М. : Высш. шк., 1980. - 318 с.

- Снитко Н. К. Строительная механика / Н. К. Снитко. - М. : Высш. шк., 1980. - 427 с.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Панели инструментов

2. Образец заполнения титульного листа РПР

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»

Архитектурно-строительный факультет

Кафедра прикладной механики

Расчетно-проектировочная работа № 2

# «Расчет многопролетной

# статически определимой балки»

Выполнил: студент ____  гр.  д/о

спец-ти «_______»

Ф.И.О.

Проверил: профессор, к.т.н. Ежов Е.Ф.

Саранск 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие..…..…………………………………………….……………………3

Требования к оформлению расчетно-проектировочных работ….……....…….3

Порядок получения заданий……………………………………….……………..4

Методические указания ……………………………….……..………………….7

Пример расчета балки на неподвижную нагрузку…………………………….8

Пример построения  линий влияния опорных реакций и внутренних

усилий Mn, Qn в сечении n многопролетной балки ..………....………...……13

Обучающий пример расчета балки на «LIRA-Windows» версии 9.4..….…...18

Библиографический список…………………………………….………………30

Приложения……………………………………………………………………...31

Учебное издание

РАСЧЕТ  МНОГОПРОЛЕТНОЙ  СТАТИЧЕСКИ  ОПРЕДЕЛИМОЙ  БАЛКИ

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПК   «LIRA-WINDOWS»  ВЕРСИИ  9.4

Методические указания

к расчетно-проектировочной работе №2

Составители: Ежов Егор Федорович

Бикбаев Ринат Арифович

Ежов Василий Егорович

Печатается в авторской редакции

в соответствии с представленный оригинал-макетом.

Подписано в печать 12.10. Формат 60841/16 . Усл. печ. л. 1,86. Тираж 300 экз. Заказ №

Издательство Мордовского университета.

Типография Издательства Мордовского университета.

430005, г. Саранск, ул. Советская, 24.

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2

– генерация рамы;

– выбор элементов;

– выбор узлов;

– добавление элементов;

– добавление узлов;

– удаление отмеченных объектов;

– наложение связей в узлах;

– задание шарниров;

– определение жесткостных характеристик элементов;

– задание и корректировка нагрузок;

– удаление нагрузок с отмеченных объектов;

– расчет текущей задачи;

– переход в режим визуализации результатов расчета;

– показать исходную схему;

– показать деформированную схему;

– показать деформированную схему + исходную;

– эпюры усилий в стержнях;

– информация об объекте, указанном курсором.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5