# РАСЧЕТ ТРЕХШАРНИРНОЙ АРКИ

С ИЗМ.

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК

«LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 8.01

Составители: Е.Ф. Ежов, Ю. В. Юркин

Расчет трёхшарнирной арки: Метод. указания к расчетно – проектировочной работе / Сост.: Е. Ф. Ежов, Ю. В. Юркин. – Саранск: Изд – во Мордов. ун – та, 2003. -   стр.

Настоящие материалы содержат методические указания к расчетно-проектировочной работе.

Предназначено для студентов III курса специальностей “Промышленное и гражданское строительство”, “Городское строительство и хозяйство”.

Печатается по решению научно – методического совета Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.

Учебное издание

РАСЧЕТ  ТРЕХШАРНИРНОЙ  АРКИ

Методические указания

к расчетно – проектировочной работе

Составители: ЕЖОВ Егор Федорович

ЮРКИН Юрий Викторович

Редактор

Корректор

Компьютерная верстка

# Порядок получения заданий

Варианты заданий для каждого студента определяется соответствующими номерами строк, приводимых в табл. 1. Номер строк в таблице определяется последними тремя цифрами номера зачетной книжки, именуемые «шифром». К примеру, если номер зачетки 89051, то шифр задачи будет 051. Первая цифра шифра – 0, вторая –5, а третья –1.

Таблица 1

Исходные данные к заданию

| Первая цифра шифра | l, м | а1, м | а2, м | b1, м | Вторая цифра шифра | b2, м | q1, кН/м | q2, кН/м | Третья цифра шифра | f, м | P1, кН | P2, кН | Очертание оси арки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 5 | 10 | 17 | 1 | 5 | – | 40 | 1 | 9 | 40 | 100 | парабола |
| 2 | 36 | 10 | 7 | 25 | 2 | 10 | 40 | – | 2 | 12 | 50 | 90 | окружность |
| 3 | 18 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | – | 50 | 3 | 6 | 60 | 70 | парабола |
| 4 | 28 | 7 | 8 | 20 | 4 | 7 | 50 | – | 4 | 11 | 70 | 60 | окружность |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 16 | 5 | 3 | – | 60 | 5 | 6 | 80 | 50 | парабола |
| 6 | 32 | 3 | 8 | 27 | 6 | 13 | 60 | – | 6 | 12 | 90 | 40 | окружность |
| 7 | 22 | 4 | 8 | 19 | 7 | 8 | 70 | – | 7 | 8 | 100 | 40 | парабола |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 25 | 8 | 4 | – | 70 | 8 | 11 | 90 | 50 | окружность |
| 9 | 24 | 10 | 10 | 20 | 9 | 8 | 80 | – | 9 | 7 | 80 | 40 | парабола |
| 0 | 30 | 13 | 9 | 24 | 0 | 13 | – | 80 | 0 | 9 | 70 | 50 | окружность |

Рис. 1. Схема арки

# Задание

Для трехшарнирной арки требуется:

Определить аналитически опорные реакции от заданной нагрузки.

Аналитическим способом построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил от заданной нагрузки.

Построить линии влияния изгибающего момента, поперечной и продольной силы для заданного сечения k1 и k2.

Подсчитать по линиям влияния для сечения k1 и k2 величины внутренних усилий (M, Q и N).

Сравнить величины внутренних усилий M, Q и N для сечения k1 и k2, полученные по линиям влияния, с их величинами, определенными аналитически.

Провести расчет трехшарнирной арки на заданную нагрузку на ЭВМ.

# Определение опорных реакций от заданной нагрузки

Проведем расчет арки, показанной на рис. 2, а.

При действии на арку вертикальной нагрузки возникают две вертикальные опорные реакции RA и RB, и горизонтальная опорная реакция Н, называемая распором (см. рис. 2, а). Указанные опорные реакции определяются из 3 уравнений статики:

- Равенство нулю суммы моментов всех сил относительно шарнира В, из которого определяется опорная реакция RA.

- Равенство нулю суммы моментов всех сил относительно шарнира А, из которого определяется опорная реакция RВ.

- Равенство нулю суммы моментов сил, приложенных к левой или правой половине арки, относительно ключевого шарнира С, из которого определяется распор Н.

;

кН.

;

кН.

;

кН.

Проверка правильности вычисления опорных реакций осуществляется по формулам:

# Определение внутренних усилий в сечениях арки

Для получения формулы уравнений внутренних усилий в сечении применяется метод плоских сечений. При этом рассматривается равновесие левой отсеченной части арки относительно сечения. При расстоянии равном х от рассматриваемого сечения до опоры А (см. рис. 2, а), получим:

;                                      	(1)

;                         	(2)

,                 	(3)

где ,  – балочный изгибающий момент и балочная поперечная сила в сечении х балки пролетом l от приложенной к балке внешней нагрузки (см. рис. 2, б-г), – геометрические параметры, определяемые по следующим уравнениям:

а) при очертании оси по параболе

;  ;

; ;

б) при очертании оси по окружности

,

где

; ; .

Следует помнить, что для правой половины  арки угол  отрицательный.

Таким образом, для построения эпюр внутренних усилий необходимо:

Отметить на оси арки достаточное число точек (не менее пяти, включая шарнир С).

Вычислить координаты, значения синусов и косинусов углов наклона касательных всех этих точек.

Найти значения изгибающего момента  и поперечной силы  для соответствующих точек балки, загруженной той же нагрузкой, что и арка.

По формулам (1) – (3) вычислить значения внутренних усилий в арке.

Приведенную последовательность действий удобнее всего выполнять в таблице.

| № п/п | Координата, м | tg φx | cos φx | sin φx | , кНм | , Кн | Mx, кНм | Qx, кН | Nx, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | yx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0,000 | 1,000 | 0,707 | 0,707 | 0 | 39 | 0,000 | 2,121 | -53,033 |
| 2 | 3 | 2,625 | 0,750 | 0,800 | 0,600 | 108 | 33 | 13,500 | 4,800 | -48,600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | -4,800 | -41,400 |
| 3 | 6 | 4,500 | 0,500 | 0,894 | 0,447 | 162 | 15 | 0,000 | -2,683 | -38,908 |
| 4 | 9 | 5,625 | 0,250 | 0,970 | 0,243 | 198 | 9 | -4,500 | 0,000 | -37,108 |
| 5 | 12 | 6,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 216 | 3 | 0,000 | 3,000 | -36,000 |
| 6 | 15 | 5,625 | -0,250 | 0,970 | -0,243 | 211,5 | -6 | 9,000 | 2,910 | -36,380 |
|  |  |  |  |  |  |  | -10 |  | -0,970 | -37,350 |
| 7 | 18 | 4,500 | -0,500 | 0,894 | -0,447 | 168 | -19 | 6,000 | -0,894 | -40,696 |
| 8 | 21 | 2,625 | -0,750 | 0,800 | -0,600 | 97,5 | -28 | 3,000 | -0,800 | -45,600 |
| 9 | 24 | 0,000 | -1,000 | 0,707 | -0,707 | 0 | -37 | 0,000 | -0,707 | -51,619 |

Эпюры внутренних усилий в арке показаны на рис. 2, д-ж.

Рис. 2. Пример расчета на неподвижную нагрузку

# Построение линий влияния в трехшарнирных арках

## Линии влияния опорных реакций

Приведем формулы вертикальных опорных реакций, которые будут необходимы для вывода аналитических выражений  М, Q, N и построения их линий влияния. При принятой системе координат (рис. 3, а) аналитическое выражения  и  найдем соответственно из выражений:

;  ,

откуда при Р = 1

; .

Вычисляем численные значения  и :

при ;

при .

Линии влияния опорных реакций показаны на рис. 3, б, в.

## Линии влияния распора H

Получим аналитическое выражение правой ветви линии влияния распора, для этого примем, что Р = 1 находится правее сечения ,

Из уравнения равновесия

находим

.

Вычисляем численные значения распора:

при х = 0     Н = 0;

при      .	(4)

Для получения аналитического выражения левой ветви линии влияния Н примем, что  левее сечения ; .

откуда

.

Характерные ординаты левой ветви

при      ;

при х = l     Н = 0.

Линия влияния распора, ее характерные ординаты и формулы построения левой и правой ветви, показаны на рис. 3, г.

## Линии влияния изгибающего момента Мk, поперечной силы Qk, продольной силы Nk в сечении k, находящемся левее ключевого шарнира

1. Примем  левее сечения ;  , .

Рассмотрим равновесие правой отсеченной части.

Изгибающий момент в сечении k

,

а характерные ординаты его линии влияния равны:

при х = l     Mk = 0;

при х = b     .	(5)

Поперечная сила в сечении k

а ее характерные ординаты равны

при х = l     Qk = 0;

при х = b     .	(6)

Продольная сила в сечении k

.

Характерные ординаты продольной силы равны

при х = l     Nk = 0;

при х = b     .	(7)

2. Примем  правее сечения ;  , . При этих условиях:

.

При х = b     ;

при х = l/2     .	(8)

.

При х = b     ;	(7)

при х = l/2     .	(8)

.

При х = b     ;	(9)

при х = l/2     .	(10)

3. Примем Р=1 между точками С и B; ,, . При этих условиях

.

При х = l/2     ;

при х = 0     Mk = 0.

.

При х = l/2     ;

при х = 0     Qk = 0.

.

При х = l/2     ;

при х = 0     Nk = 0.

Линии влияния изгибающего момента, поперечной и продольной сил показаны соответственно на рис 1, д, е, ж.

Рассматривая эти линии влияния, можно заметить, что для их построения следует вычислить следующие основные ординаты внутренних усилий при положении подвижной единичной нагрузки:

чуть левее сечения k;

чуть правее сечения k;

над ключевым шарниром.

Формулы для определения значений этих ординат приведены в табл. 2.

Рис. 3. Построение линий влияния в трехшарнирной арке

Таблица 2

Значения основных вершин на линиях влияния

| Наименование вершины (см. рис. 3) | Формулы |
| --- | --- |
|  | Сечение k левее шарнира С | Сечение k правее шарнира С * |
| ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ |
| hC (Р = 1 на шарнире С) |  |  |
| hk (Р = 1 на сечении k) |  |  |
| ПОПЕРЕЧНАЯ СИЛА |
| (Р = 1 на шарнире С) |  |  |
| (Р = 1 чуть левее сечения k) |  |  |
| (Р = 1 чуть правее сечения k) |  |  |
| ПРОДОЛЬНАЯ СИЛА |
| (Р = 1 на шарнире С) |  |  |
| (Р = 1 чуть левее сечения k) |  |  |
| (Р = 1 чуть правее сечения k) |  |  |

* – напомним, что если сечение находится правее шарнира С, то  отрицательный.

# Пример построения линий влияния внутренних усилий в сечении  k1, расположенном левее ключевого шарнира С

Геометрические характеристики арки (см. рис. 4, а):

ось арки – квадратная парабола;

пролет l = 24 м;

стрела подъема f = 6 м;

Геометрические характеристики сечения k1:

a = 3 м;

b = 21 м;

yk1 = 2,625 м;

sin( k1 = 0,6;

cos( k1 = 0,8.

## Построение линии влияния изгибающего момента Mk1

Определяем характерные ординаты линии влияния.

1. Сила Р = 1 на сечении k.

м.

2. Сила Р = 1 на шарнире С.

м.

Соединяя полученные ординаты прямыми линиями между собой и с нулевыми ординатами линии влияния на опорах, получим линию влияния изгибающего момента в сечении k1 (см. рис. 4, б).

Рис. 4. Пример построения линий влияния

## Построение линии влияния поперечной (Qk1) и продольной (Nk1) сил

Определяем характерные ординаты линии влияния.

1. Сила Р = 1 чуть левее сечения k.

;

.

2. Сила Р = 1 чуть правее сечения k.

;

.

3. Сила Р = 1 на шарнире С.

Соединяя полученные ординаты прямыми линиями между собой и с нулевыми ординатами линии влияния на опорах, получим линию влияния поперечной и продольной сил в сечении k1 (см. рис. 4, в, г).

# Пример построения линий влияния внутренних усилий в сечении  k2, расположенном правее ключевого шарнира С

Геометрические характеристики сечения k2 (см. рис. 5, а):

a = 15 м;

b = 9 м;

yk1 = 5,625 м;

sin( k1 = –0,243;

cos( k1 = 0,97.

## Построение линии влияния изгибающего момента Mk2

Определяем характерные ординаты линии влияния.

1. Сила Р = 1 на сечении k.

м.

2. Сила Р = 1 на шарнире С.

м.

Соединяя полученные ординаты прямыми линиями между собой и с нулевыми ординатами линии влияния на опорах, получим линию влияния изгибающего момента в сечении k2 (см. рис. 5, б).

Рис. 5. Пример построения линий влияния

## Построение линии влияния поперечной (Qk2) и продольной (Nk2) сил

Определяем характерные ординаты линии влияния.

1. Сила Р = 1 чуть левее сечения k.

;

.

2. Сила Р = 1 чуть правее сечения k.

;

.

3. Сила Р = 1 на шарнире С.

Соединяя полученные ординаты прямыми линиями между собой и с нулевыми ординатами линии влияния на опорах, получим линию влияния поперечной и продольной сил в сечении k2 (см. рис. 5, в, г).

# Определение усилий по линиям влияния от заданной нагрузки

При действии на балку системы сил Р1, Р2 … Рn равномерно распределенных нагрузок q1, q2 … qn и моментов М1, М2 … Мn полное усилие получим по принципу сложения действий:

где n – соответственное количество нагрузок Рi, qi, Мi; yi – ордината линий влияния определяемого усилия под действием силы Рi;  – площадь участка линии влияния под нагрузкой qi;  – угол наклона линии влияния в точке  приложения момента Мi.

## Усилия Mk1, Nk1 и Qk1 в сечении k1 по линиям влияния от заданной нагрузки

При действии заданной нагрузки (см. рис. 6, а) изгибающий момент в сечении определится по формуле:

Ордината на линии влияния Mk1 под силой Р1: y1 = 1,97 м.

Ордината на линии влияния Mk1 под силой Р2 определится из пропорции: , откуда  м.

Площадь участка линии влияния Mk1 под нагрузкой q1:

м2.

Площадь участка линии влияния Mk1 под нагрузкой q2:

м2.

Момент в сечении k1:

кНм.

Момент в сечении k1, определенный аналитически (рис. 2): Mk1 = 13,5 кНм.

Рис. 6. Определение усилий по линиям влияния в сечении k1.

Разница в значениях момента составляет , что менее предельной ошибки [3 %], и обусловлена округлениями при подсчетах.

Поперечная сила в сечении k1 определится по той же формуле:

При определении значения y1 замечаем, что сила Р1 находится как раз в сечении k1 и в этом месте происходит скачек значений на линии влияния Qk1. Из двух значений выбираем любое, например y1 = 0,55 (определяем поперечную силу чуть левее сечения).

Ордината на линии влияния Qk1 под силой Р2 определится из пропорции: , откуда .

м.

м.

Поперечная сила в сечении k1:

кН.

Поперечная сила в сечении k1, определенная аналитически: Qk1 = 4,8 кН. Значения совпадают.

Аналогично определим по линии влияния продольную силу в сечении k1.

y1 = -0,725; ;  м;  м.

кН.

Поперечная сила в сечении k1, определенная аналитически: Nk1 = –48,6 кН. Значения совпадают.

# Обучающий пример расчета трехшарнирной арки на "LIRA-WINDOWS" версии 8.01

Необходимо рассчитать и проанализировать напряженно-деформированное состояние трехшарнирной арки пролетом 24 м на постоянную нагрузку.

Для того чтобы создать новую задачу, нужно выполнить пункт меню Файл \ новый. При этом загружается диалоговое окно, в котором нужно указать имя создаваемой задачи, шифр задачи (по умолчанию - первые три символа имени задачи) и, путем указания на "радио-кнопку", установить признак схемы (в данном случае установим признак схемы 2 - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот в плоскости X0Z)).

После этого указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

СОЗДАЕМ ГЕОМЕТРИЮ АРКИ.

Выбираем пункт меню Схема \ Корректировка \ Добавить узел \ По формуле, при этом на экране появляется диалоговая панель, в которой задаются численные параметры, определяющие форму и размер арки. В этой панели путем указания на "радио-кнопку", устанавливаем плоскость размещения арки XOZ.  В соответствующие окна заносятся следующие параметры:

Х1 – 0 м;

X2 – пролет арки 24 м;

n – количество узлов на арке (рекомендуется разбивать арку на участки по 1 метру вдоль оси Х, в этом случае число узлов на арке равно ее пролету плюс 1, для данного примере n = 24 + 1 = 25);

вводится уравнение оси арки. При очертании оси по параболе . В нашем примере f = 6 м; l =24 м, поэтому в поле "Y=" вводим выражение "4*6*х*(24-х)/(24*24)".

После этого указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

Выбираем пункт меню Опции \ Флаги рисования \ Номера узлов, затем пункт меню Вид \ Перерисовать (продублировано кнопкой ).

В случае очертания оси по окружности геометрия арки создается по следующему алгоритму:

Проделаем следующие предварительные вычисления.

Определим радиус окружности по формуле  м.

Определим координаты центра окружности: Х = l/2 = 12 м; Z = f – R = –9 м.

Определим угол начала и конца дуги окружности по формулам ;  = arcsin0,8 = 53,13. Fi1 = 90– = 90–53,13 = 36,87. Fi2 = 90 = 90+53,13 = 143,13.

Выбираем пункт меню Схема \ Корректировка \ Добавить узел \ По окружности. В соответствующие окна открывшегося диалога заносятся следующие параметры:

X = 12 м; Y = 0; Z = –9 м;

устанавливаем плоскость размещения арки XOZ;

R = 15 м;

количество узлов на арке n = 25 (пример определения числа узлов см. выше);

Fi1 = 36,87;

Fi2 = 143,13.

Выбираем пункт меню Опции \ Флаги рисования \ Номера узлов, затем пункт меню Вид \ Перерисовать (продублировано кнопкой ).

Вычислим координаты узлов приложения сосредоточенных сил. Предположим, что сила приложена в точке с координатой X = 6 м.  м. Добавляем этот узел на схему нажав Схема \ Корректировка \ Добавить узел \ По координатам (продублировано кнопкой ). В открывшемся диалоге меняем только два значения: X = 6 м; Z = 4,75 м, после чего жмем кнопку "Подтвердить".

В результате на схему добавится 26-й узел с заданными координатами, в котором будет приложена сосредоточенная сила.

Выбираем пункт меню Схема \ Корректировка \ Добавить элемент \ Стержень (продублировано кнопкой ), после чего щелкая левой кнопкой мыши последовательно по узлам 1 и 2, 2 и 3 и т. д. до последнего узла, соединяем их стержнями.

НАЗНАЧИМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ:

выбираем пункт меню Выбор \ Отметка узлов (продублировано кнопкой );

выделим на схеме опорные узлы (узлы 1 и 25);

выбираем пункт меню Схема \ Связи \ Закрепить узлы (продублировано “кнопкой” Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. ) и в диалоговой панели назначаем связи по направлениям X и Z.

После этого указываем локатором на кнопку "Подтвердить".

УСТАНОВИМ КЛЮЧЕВОЙ ШАРНИР:

выбираем пункт меню Выбор \ Отметка элементов (продублировано кнопкой );

щелкаем левой кнопкой мыши по элементу, расположенному правее или левее узла с шарниром (узел 13), при этом он окрасится в красный цвет.

выбираем пункт меню Схема \ Связи \ Шарниры.

в зависимости от того, какие порядковые номера узлов находятся по краям выделенного элемента, ставим галочку напротив UY в 1-ом или 2-ом узле. В данном примере выделенный элемент соединяет узлы 13 и 14, ключевой шарнир находится в узле 13, следовательно ставим галочку напротив UY в 1-ом узле

ЗАДАДИМ ТИПЫ ЖЕСТКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ.

Выбираем пункт меню Жесткости \ Задание и выбор жесткости (продублировано кнопкой ) и в появившемся на экране диалоговом окне формируем список типов жесткости: указываем локатором на кнопку "Добавить" и, выбрав закладку с изображением железобетонного сечения, в диалоговом окне выбираем необходимое сечение элементов: "Кольцо".

В диалоговой панели указываются следующие параметры:

модуль упругости			E = 2.1е7 кН/м2;

геометрические размеры сечения	D = 12 см;

d = 10 см.

При нажатии кнопки "Нарисовать" можно увидеть созданное сечение.

Указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

Задание жесткости можно также выполнить, используя прокатное металлическое сечение “Труба”.

Затем указываем локатором на запись, соответствующую созданному сечению в библиотеке жесткостей, и нажимаем кнопку “Установить как текущий тип”.

Выделив на схеме все элементы и выбрав пункт меню Жесткости \ Назначить жесткость (продублировано “кнопкой” ), присваиваем выбранную жесткость всем элементам схемы.

НАЗНАЧИМ НАГРУЗКИ.

Прикладываем сосредоточенные нагрузки.

Выделим на схеме тот узел, к которому будет приложена сосредоточенная нагрузка Р1 = 12 кН (узел № 4);

выберем пункт меню Нагрузка \ Нагрузка в узле (продублировано “кнопкой” );

в диалоговой панели при помощи радио-кнопки указываем тип нагрузки "Сила";

при помощи "радио-кнопки" задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

задаем величину силы Р = 12 кН;

указываем локатором на кнопку "Подтвердить".

Выделим на схеме тот узел, к которому будет приложена нагрузка Р2 (узел 16).

выберем пункт меню Нагрузка \ Нагрузка в узле (продублировано “кнопкой” );

в диалоговой панели при помощи радио-кнопки указываем тип нагрузки "Сила";

при помощи "радио-кнопки" задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

задаем величину силы Р = 4 кН;

указываем локатором на кнопку "Подтвердить".

Назначим равномерно-распределенные нагрузки.

Выделим на схеме все элементы, находящиеся слева от ключевого шарнира;

выберем пункт меню Нагрузка \ Нагрузка на элемент (продублировано “кнопкой” );

устанавливаем направление действия силы вдоль глобальной оси Z;

нажимаем кнопку с изображением равномерно-распределенной нагрузки

задаем величину силы Р = 2 кН/м;

указываем локатором на кнопку "Подтвердить".

Выделим на схеме все элементы, находящиеся справа от ключевого шарнира;

выберем пункт меню Нагрузка \ Нагрузка на элемент (продублировано кнопкой );

устанавливаем направление действия силы вдоль глобальной оси Z;

нажимаем кнопку с изображением равномерно-распределенной нагрузки

задаем величину силы Р = 3 кН/м;

указываем локатором на кнопку "Подтвердить".

РАСЧЕТ АРКИ.

Для сохранения расчетной схемы в файле выберем пункт меню Файл \ Сохранить.

Загрузим данные в расчетный процессор и выполним расчет, выбрав пункт меню Режим \ Выполнить расчет (дублируется кнопкой ).

После выполнения расчета ЛИР-ВИЗОР остается в режиме формирования расчетной схемы конструкции.

Перейдем в режим визуализации результатов расчета, выбрав пункт меню Режим \ Результаты расчета (дублируется кнопкой ).

Выведем на экран эпюры усилий.

Эпюры усилий можно выводить на экран на деформированной или на недеформированной схеме.

Выведем на экран эпюры М на недеформированной схеме:

перейдем на недеформированную схему, указав локатором на кнопку  (в меню операций это пункт Схема \ Исходная схема);

укажем локатором на “кнопку” , а затем на “кнопку”  в выпавшем меню. Аналогичную операцию можно выполнить, указав на пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюры изгибающих моментов.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Для получения детальной информации об усилиях в элементе необходимо нажать пункт меню Выбор \ Информация об узле или элементе (продублировано кнопкой ) и щелкнуть левой кнопкой мыши по интересующему элементу. В результате появится следующее информационное окно:

Результаты расчета можно получить в виде таблиц. Для этого надо выбрать пункт меню Окно \ Стандартные таблицы и в открывшемся окне выбрать таблицу с интересующими Вас результатами расчета (таблицы усилий, перемещений и т.п.).

# Библиографический список

- Киселев В. А. Строительная механика. Общий курс: Учеб. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1986. 520 с.

Построение линий влияния в трехшарнирных арках / Е. Ф. Ежов, Ю. В. Юркин, В. Д. Антошкин, В. Е. Ежов // Современные технологии строительных материалов и конструкций: Материалы Всерос. науч.-техн. конф., посвященной 150-летию со дня рождения академика В.Г. Шухова. Саранск, 2003. С 125.

Содержание

Порядок получения заданий	3

Задание	4

Определение опорных реакций от заданной нагрузки	4

Определение внутренних усилий в сечениях арки	4

Построение линий влияния в трехшарнирных арках	7

Линии влияния опорных реакций	7

Линии влияния распора H	7

Линии влияния изгибающего момента Мk, поперечной силы Qk, продольной силы Nk в сечении k, находящемся левее ключевого шарнира	8

Пример построения линий влияния внутренних усилий в сечении  k1, расположенном левее ключевого шарнира С	11

Построение линии влияния изгибающего момента Mk1	12

Построение линии влияния поперечной (Qk1) и продольной (Nk1) сил	13

Пример построения линий влияния внутренних усилий в сечении  k2, расположенном правее ключевого шарнира С	13

Построение линии влияния изгибающего момента Mk2	13

Построение линии влияния поперечной (Qk2) и продольной (Nk2) сил	14

Определение усилий по линиям влияния от заданной нагрузки	15

Усилия Mk1, Nk1 и Qk1 в сечении k1 по линиям влияния от заданной нагрузки	15

Обучающий пример расчета трехшарнирной арки на "LIRA-WINDOWS" версии 8.01	17

Библиографический список	27