РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ МЕТОДОМ СИЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЕ №5

Саранск 2006

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ МЕТОДОМ СИЛ

Методические указания к расчетно-проектировочной работе № 5

Издательство Мордовского университета

Саранск 2006

Составитель Е.Ф. Ежов

УДК 624.041.4

Расчет статически неопределимых рам методом сил: Метод. указания  к расчетно-проектировочной работе  №5)/ Сост.: Е.Ф. Ежов. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2006. -24 с.

Методические указания содержат задания и пример выполнения расчетно-проектировочной работы №5.

Предназначены для студентов III курса дневной формы обучения специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Табл. 2. Ил. 7л. Библиогр.: 6 назв.

Печатается по решению научно-методического совета Мордовского ордена Дружбы народов государственного университета имени Н.П. Огарева.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса строительной механики студенты строительного факультета дневного отделения на третьем курсе должны выполнить семь расчетно-проектировочных работ. Последние три, включающие расчет статически неопределимых систем, выполняются в шестом семестре.

Ограниченный тираж «Руководства к практическим занятиям по курсу строительной механики» [2] значительно усложняет выполнение расчетно-проектировочных работ (РПР). В то же время методы расчета статически неопределимых систем являются достаточно сложным разделом, чем и вызвана необходимость издания методических рекомендаций по этой теме, которые будут способствовать более быстрому ее усвоению и выполнению графика самостоятельных работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ

Расчетно-проектировочная работа должна содержать графическую часть с необходимыми вычислениями и пояснениями, которые приводятся в пояснительной записке.

Схемы, содержащие эпюры усилий, должны быть выполнены четко, аккуратно, в них необходимо указать масштабы длин и сил. В характерных сечениях на эпюрах усилий проставляются числовые значения последних. На эпюрах поперечных и продольных сил проставляются знаки (+) или ( – ). Ординаты эпюр изгибающих моментов откладываются со стороны растянутых волокон, знак не указывается.

На титульном листе пояснительной записки необходимо указать следующие данные:

- наименование вуза и кафедры;

- наименование и номер работы;

- факультет, курс, группу, фамилию студента и ведущего преподавателя.

С примерами оформления РПР можно ознакомиться на кафедре прикладной механики.

Для получения зачета студент должен выполнить работу и защитить ее. При приеме зачета преподаватель проводит опрос по теме; студенту предлагается решить контрольную задачу.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Вариант задания для каждого студента определяется в соответствии с номером схем и строк, приводимых в таблицах, преподавателем, ведущим практические занятия в группе (Приложение 1).

ЗАДАНИЕ

Для расчета заданной статически неопределимой рамы требуется:

- раскрыть статическую неопределимость методом сил и построить эпюры М, Q, N;

- произвести проверку правильности построения эпюр;

- провести ее расчет на ЭВМ.

Исходные данные определяются по табл. 1 и 2 и приложенным к заданию схемам. Номер схемы рамы совпадает с номером варианта, номер строки табл. 1  - с последней, а номер строки табл. 2 – с предпоследней цифрой номера зачетной книжки.

Таблица 1                                                        Таблица 2

| № строки | Параметры |
| --- | --- |
|  | l, м | h, м | J2/J1 |
| 1 | 6 | 8 | 2:1 |
| 2 | 9 | 4 | 3:1 |
| 3 | 12 | 4 | 3:2 |
| 4 | 6 | 8 | 4:1 |
| 5 | 10 | 4 | 5:3 |
| 6 | 8 | 6 | 2:1 |
| 7 | 6 | 6 | 3:1 |
| 8 | 9 | 8 | 3:2 |
| 9 | 12 | 6 | 4:1 |
| 0 | 6 | 4 | 2:3 |
| № строки | Параметры |
|  | P1, кН | P2, кН | q1, кН/м | q2,кН/м |
| 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |

Примечание:  J1 – жесткость всех горизонтальных и наклонных стержней; J2 – вертикальных.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет статически неопределимой рамы может быть произведен различными методами. Одним из распространенных является метод сил. За основные (лишние) неизвестные силы в данном случае принимаются реактивные силы в отброшенных связях системы [1–5]. Расчет рамы начинается с нахождения степени ее статической неопределимости, которая может быть установлена по формуле

Л= 3К – Ш.                                          (1)

Вычислив количество лишних связей, приступают к выбору основной системы и назначению неизвестных. Основной явится та статически определимая система, которая получена из заданной статически неопределимой после устранения лишних связей. Выбранная система должна быть геометрически и мгновенно неизменяемой.

Желательно получить наиболее простую основную систему. Если заданная система симметричная, то основная система должна быть симметричной. Наиболее удачным ее выбор считается тогда, когда большинство побочных перемещений обратятся в нули.

После этого составляются канонические уравнения. В общем случае они запишутся в следующем виде:

(2)

Физический смысл уравнений состоит в том, что перемещение по направлению каждой неизвестной сил от всех неизвестных сил и от заданной нагрузки должно равняться нулю, так как в заданной системе имеются связи по направлению неизвестных сил.

Каждый коэффициент при неизвестном, входящем в каноническое уравнение (δ11, δ12, δnn),  есть перемещение основной системы по направлению неизвестных от единичных сил ,,…,. Например, δ12 перемещение по направлению силы от действия единичной силы . Свободные члены уравнения (Δ1p, Δ2p, Δnp) представляют собой перемещения основной системы по направлению неизвестных от заданной нагрузки.

Коэффициенты при неизвестных и свободные члены канонических уравнений определяются с помощью интеграла Мора по формулам

;

;                                      (3)

Если в раме стержни прямолинейны и по длине имеют одинаковую жесткость, то можно определить коэффициенты при неизвестных и свободные члены по правилу А.Н.Верещагина (перемножением эпюр) по выражениям

;

;                                            (4)

,

где ω – площадь одной из эпюр изгибающих моментов; – ордината другой (обязательно прямолинейной) эпюры, взятой по центру тяжести эпюры ω.	Важно отметить, что ордината  должна быть вычислена обязательно из прямолинейной эпюры.

Площадь эпюр и место положения ординаты центра тяжести можно определить с помощью готовых таблиц (см. [2]). Коэффициенты  δnn всегда положительны, коэффициенты δin  и свободные члены Δnp могут быть как положительными, так и отрицательными, а также равными нулю. Для определения коэффициентов при неизвестных и свободных членов уравнения необходимо построить «единичные» эпюры изгибающих моментов. Другими словами, нужно построить эпюры изгибающих моментов: – от силы  1=1 ;  – от силы 2=1 и т. д. Кроме того, можно построить эпюру Мр от действия на основную систему заданных нагрузок.

После определения коэффициентов при неизвестных и свободных членов уравнения необходимо выполнить проверку правильности их вычисления, для чего надо построить также суммарную единичную эпюру

(5)

и вычислить ; сумма  вычисляется отдельно. Если они определены правильно, то должно удовлетворяться следующее условие

(6)

Свободные члены проверяются условием

(7)

Если не выполняется универсальная проверка (6), то для отыскания ошибки следует провести построчные проверки:

(8)

Определив коэффициенты при неизвестных и свободные члены канонических уравнений и выполнив все проверки, приступают к решению системы канонических уравнений, из которой определяют значения неизвестных   Затем полученные значения неизвестных необходимо поставить в исходные уравнения, для того чтобы убедиться в правильности выполненного решения.

После определения неизвестных можно приступить к построению окончательной эпюры изгибающих моментов M. Это может быть осуществлено с помощью одного из следующих приемов.

Прием первый. Ординаты эпюр от единичных воздействий  умножить соответственно на числовые значения найденных неизвестных  с учетом знаков (т.е. построить эпюры ). Построить эпюру М путем сложения соответствующих ординат эпюр   с эпюрой изгибающих моментов от внешней нагрузки

Прием второй. Приложить к основной системе заданные нагрузки, найденные усилия  (с учетом знака) и построить эпюру М как для обычной статически определимой системы.

Окончательная эпюра изгибающих моментов должна быть обязательно проверена с помощью следующего условия:

(9)

Это может быть проделано путем умножения эпюры М (по правилу А.Н.Верещагина) на суммарную единичную эпюру . Результат должен быть равным нулю или близким к нему:

(10)

Проведенная проверка называется кинематической. Кроме этого необходимо еще выполнить и статическую проверку, т.е. должно быть выполнено условие равновесия для каждого узла .

Ординаты эпюры изгибающих моментов откладываются в стороны растянутого волокна. Эпюра поперечных сил строится с помощью эпюры изгибающих моментов. Если последняя прямолинейна, то поперечная сила определяется по выражению

.                                                (11)

На участках, где данная эпюра криволинейная, эпюра поперечных сил вычисляется по формуле

(12)

где  – «балочная» поперечная сила, которая рассчитывается для данного сечения как для простой балки на двух шарнирных опорах; – момент на правом конце рассматриваемого участка (положительный, если он действует против хода часовой стрелки); – момент на левом конце рассматриваемого участка (положительный, если он действует по ходу часовой стрелки);   l – длина рассматриваемого стержня.

Поперечная сила считается положительной, если для совмещения оси элемента с касательной к эпюре изгибающих моментов приходится вращать эту ось по ходу часовой стрелки; вращение должно производиться так, чтобы угол поворота был не больше  90º.

Для определения направления поперечной силы надо провести через данное сечение элемента разрез и  к каждой его части приложить поперечную силу. Если она положительная, то должна вращать каждую часть элемента по ходу часовой стрелки.

Эпюра продольных сил N строится с помощью эпюры поперечных сил путем вырезания узлов, как это делается при расчете статически определимых ферм, начиная с узла, в котором количество неизвестных продольных сил не более двух. Зная поперечные силы в узлах и внешнюю нагрузку, продольные силы находим из условия равновесия суммы проекций на выбранные оси координат:

или                                     (13)

Для проверки полученных эпюр Q и N нужно провести сечение и отделить от рамы какую-либо часть, в местах сечения положить продольные и поперечные силы и внешнюю нагрузку. Если эпюры построены правильно, то будут удовлетворены условия равновесия действующих усилий отсеченной части рамы:

ПРИМЕР. РАСЧЕТ РАМЫ МЕТОДОМ СИЛ

Для заданной статически неопределимой рамы (рис. 1 прил. 2) требуется:

а) раскрыть статическую неопределимость методом сил и построить эпюры М, Q  и  N;

б) произвести проверку правильности построения эпюр;

в) провести расчет на ЭВМ с помощью программного комплекса        ЛИРА 9.2.

Решение

- Определяется степень статической неопределимости системы:

Л = 3К – Ш =3·2 – 2=4.

2.  Выбирается основная система. Рама симметричная, следовательно, основную систему следует выбирать также симметричной (рис. 2 прил. 2).

3.  Записываются канонические уравнения методом сил. Их будет столько, сколько лишних связей:

4. Определяются перемещения, входящие в канонические уравнения. Для этого строятся эпюры изгибающих моментов от единичных сил и внешней нагрузки:  (рис. 3 прил. 2)

5. Вычисляются коэффициенты и свободные члены канонических уравнений с помощью построенных единичных и грузовых эпюр.

Для этого используется правило А.Н.Верещагина и формула трапеций:

а) находятся значения коэффициентов и свободных членов канонических уравнений:

;

Аналогично определяются

б) выполняется проверка полученных результатов. Для этого строится суммарная единичная эпюра:

(рис. 3 прил. 2);

Проверка показала, что полученные значения коэффициентов при неизвестных и свободных членов уравнений найдены правильно.

6. Найденные значения коэффициентов при неизвестных и свободных членов подставляются в канонические уравнения и сокращаются на

Получается следующая система:

7. Полученную систему канонических уравнений можно решить любым способом: сокращенным алгоритмом Гаусса, способом итерации на ЭВМ.

В результате решения получены следующие значения неизвестных:

Для проверки правильности решения все неизвестные подставляются в систему канонических уравнений:

8. Строится окончательная эпюра изгибающих моментов (рис. 4 прил.2):

9. Проводится кинематическая и статическая проверки правильности построения окончательной эпюры изгибающих моментов:

а) кинематическая проверка заключается в соблюдении условия

или

б) статическая проверка заключается в проверке равновесия всех узлов рамы (рис. 5 прил. 2).

10. По построенной эпюре изгибающих моментов строится эпюра поперечных сил:

а) для стержней, загруженных внешней нагрузкой, поперечная сила определяется по формуле

б) для стержней, не загруженных внешней нагрузкой, поперечная сила определяется по формуле

По полученным результатам строится эпюра поперечных сил (рис. 6 прил. 2).

11. По эпюре поперечных сил сроится эпюра продольных сил (рис. 7 прил. 2).

12. Выполняется статическая проверка правильности построения эпюр поперечных и продольных сил. Для этого отбрасываются опорные связи и их действие заменяется силами, взятыми с эпюр Q и N . Система под действием всех сил должна находиться в равновесии (рис. 8 прил. 2).

;

Погрешность .

Погрешность .

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА РАМЫ

НА «LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 9.2

Необходимо рассчитать и проанализировать напряженно-деформированное состояние рамы на постоянную нагрузку.

Для того чтобы создать новую задачу, нужно выполнить пункт меню Файл \ новый. При этом загружается диалоговое окно, в котором нужно указать имя создаваемой задачи, шифр задачи (по умолчанию - первые три символа имени задачи) и путем указания на "радио-кнопку" установить признак схемы (в данном случае признак схемы 2 - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот в плоскости X0Z)).

После этого указываем локатором на «кнопку» «Потвердить».

Создаем геометрию схемы.

Сначала создадим регулярную раму:

– активзируем пункт меню Схема \ создание \ Рама (дублируется "кнопкой" ). В соответствующих окнах диалоговой панели указываются следующие значения:

– шаг вдоль 1-й (горизонтальной) оси:

– значение (м)		   – количество

12                                          3

– шаг вдоль 2-й (вертикальной) оси:

– значение (м)		   – количество

8				            2

После этого указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

Регулярная рама имеет вид:

Для того чтобы убрать лишние элементы, нужно выделить на схеме узлы, которые принадлежат только этим элементам. Для этого выбираем пункт меню Выбор \ отметка узлов (продублировано «кнопкой»  ) и отмечаем узлы 2, 3, 5, 8, 9, 12, затем выполняем пункт меню Схема \ коректировка \ Удаление (продублировано "кнопкой" ).

После удаления лишних элементов необходимо вставить недостающие элементы:

– выполнив пункт меню Схема \ Коректировка \ Добавить элемент \ Стержень (продублировано "кнопкой" ), устанавливаем недостающие стержни, поочередно указывая локатором на узлы 1 и 6, 4 и 7, между которыми они находятся;

Назначим закрепления:

– выбираем пункт меню Выбор\Отметка узлов (продублировано «кнопкой» )

– выделим на схеме опорные узлы (узлы 1 и 4), при этом они окрасятся в красный цвет;

– выполним пункт меню Схема \ Связи \ Закрепить узлы (продублировано "кнопкой" ) и в диалоговой панели назначим связи по направлениям Х и Z.

Затем указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

Зададим типы жесткости элементов:

– выполняем пункт меню Жесткости \ Задание и выбор жесткости (продублировано "кнопкой" ) и в появившемся на экране диалоговом окне формируем список типов жесткости:

– указываем локатором на "кнопку" "Добавить" и выбираем в диалоговом окне закладку с изображением необходимого сечения элементов: «Брус».

В диалоговой панели указываются следующие параметры:

– модуль упругости				E = 2е6 т/м2

– геометрические размеры сечения		В = 30см

Н = 20см

При нажатии "кнопки" "Нарисовать" можно увидеть созданное сечение.

Указываем локатором на строку "Брус 30x20" (она выделится синим цветом) и двойным щелчком левой клавиши мыши или указанием на "кнопку" "Установить как текущий тип" установим этот тип жесткости как текущий.

Указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

Назначим жесткости элементам:

– на расчетной схеме выделяем элементы 1-6, 4-7, 6-7, 10-11, для этого выбираем пункт меню Выбор\Отметка элементов (продублировано «кнопкой» );

– щелкаем левой кнопкой мыши по элементу, при этом он окрасится в красный цвет;

– назначаем отмеченным на схеме элементам текущий тип жесткости, выполнив пункт меню Жесткость \ Назначить жесткость (продублировано "кнопкой" );

Зададим типы жесткости вертикальным элементам 6-10, 7-11.

– выполняем пункт меню Жесткости \ Задание и выбор жесткости (продублировано "кнопкой" ) и в появившемся на экране диалоговом окне формируем список типов жесткости:

– указываем локатором на "кнопку" "Добавить" и выбираем в диалоговом окне закладку с изображением необходимого сечения элементов: «Брус».

В диалоговой панели указываются следующие параметры:

– модуль упругости				E = 3е6 т/м2

– геометрические размеры сечения		В = 30см

Н = 20см

При нажатии "кнопки" "Нарисовать" можно увидеть созданное сечение.

Указываем локатором на строку "Брус 30x20" (она выделится синим цветом) и двойным щелчком левой клавиши мыши или указанием на "кнопку" "Установить как текущий тип" установим этот тип жесткости как текущий.

Указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить".

– на расчетной схеме выделяем элементы 1-6, 4-7, 6-7, 10-11, для этого выбираем пункт меню Выбор\Отметка элементов (продублировано «кнопкой» );

– щелкаем левой кнопкой мыши по элементу, при этом он окрасится в красный цвет;

– назначаем отмеченным на схеме элементам текущий тип жесткости, выполнив пункт меню Жесткость \ Назначить жесткость (продублировано "кнопкой" );

Назначим нагрузки.

Прикладываем сосредоточенные нагрузки.

– Выделим на схеме тот элемент, к которому будет приложена сосредоточенная нагрузка Р1=100 кН (стержень между узлами 10 и 11);

– выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано "кнопкой" );

– при помощи "радио-кнопки" задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением сосредоточенной нагрузки на элемент

–  задаем величину силы Р = 100 кН;

– задаем координату А точки приложения силы

–  указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить";

Назначим равномерно-распределенные нагрузки.

Выделим на схеме все элемент, на который приложена равномерно- распределенная нагрузка;

выполним пункт меню Нагрузки \ нагрузка на элемент (продублировано "кнопкой" );

– при помощи "радио-кнопки" задаем направление действия нагрузки вдоль глобальной оси Z;

– нажимаем кнопку с изображением неравномерно-распределенной нагрузки на элемент.

–  задаем величину силы q=10 кН/м в начальной точке;

–  задаем значение координаты А1 начальной точки;

–  задаем величину силы q=10 кН/м в конечной точке;

–  задаем значение координаты А2 конечной точки.

– указываем локатором на "кнопку" "Подтвердить";

Для сохранения расчетной схемы в файле выполним пункт меню Файл \ Сохранить.

Загрузим данные в расчетный процессор и произведем расчет,

выполнив пункт меню Режим \ Выполнить расчет (продублировано "кнопкой" ).

Перейдем в режим визуализации результатов расчета:

– выполним пункт меню Режим \ Результаты расчета (продублировано "кнопкой" ).

Выведем на экран эпюры усилий.

Эпюры усилий можно выводить на экран на деформированной или на недеформированной схеме.

Выведем на экран эпюры My недеформированной схемы:

– перейдем на недеформированную схему, указав локатором на кнопку (в меню операций это пункт Схема\Исходная схема);

– выполним пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюра изгибающих моментов (Mу) (аналогичную операцию можно выполнить через кнопочные меню: вызовем на экран меню, содержащее “кнопки”, которыми заказываются эпюры, путем указания локатором на "кнопку"  и укажем на "кнопку" ).

Схема будет выглядеть следующим образом:

Выведем на экран эпюры Qz недеформированной схемы:

– выполним пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюра поперечных сил (Qz) (аналогичную операцию можно выполнить через кнопочные меню: вызовем на экран меню, содержащее “кнопки”, которыми заказываются эпюры, путем указания локатором на "кнопку"  и укажем локатором на "кнопку" ).

Схема будет выглядеть следующим образом:

Выведем на экран эпюры N  недеформированной схемы:

– выполним пункт меню Усилия \ Эпюры \ Эпюра продольных сил (аналогичную операцию можно выполнить через кнопочные меню: вызовем на экран меню, содержащее “кнопки”, которыми заказываются эпюры, путем указания локатором на "кнопку"  и укажем локатором на "кнопку" ).

Схема будет выглядеть следующим образом:

Для получения детальной информации об усилиях в элементе необходимо нажать пункт меню Выбор\Информация об узле или элементе (продублировано кнопкой ) и щелкнуть левой кнопкой мыши по интересующему элементу. В результате появится следующее информационное окно:

Результаты расчета можно получить в виде таблиц. Для этого надо выбрать пункт меню Окно\Стандартные таблицы и в открывшемся окне выбрать таблицу с интересующими Вас результатами расчета (таблицы усилий, перемещений и т.п.)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Леонтьев Н. Н. Основы строительной механики стержневых систем / Н. Н. Леонтьев, Д. Н. Соболев, А. А. Амосов.– М. : АСВ, 1996.– 541 с.

- Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики/ Г. К. Клейн, Р. Ф. Гаабасов, Л. И. Кошелев [и др.].– М. : Высш. шк., 1980.– 384 с.

- Снитко Н. К. Строительная механика/ Н. К. Снитко.– М. : Высш. шк., 1980.– 430 с.

- Строительная механика / А. В. Дарков, Г. К. Клейн, В. И. Кузнецов      [и др.].– М. : Высш. шк., 1986.– 606 с.

- Строительная механика в примерах и задачах / В. А. Киселев, А. Е. Афанасьев, В. А. Ермоленко [и др.].– М. : Стройиздат, 1968.– 410 с.

Содержание

Введение………………………………………………………………………… 3

Требования к оформлению расчетно-проектировочной работы ……………..3

Порядок получения заданий…………………………………………………….3

Задание…………………………………………………………………………...4

Методические указания…………………………………………………………4

Пример. Расчет рамы методом сил……………………………………………. 8

Обучающий пример расчета рамы на «LIRA-Windows» версии 9.2……….  13

Библиографический список…………………………………………………… 25

Приложения…………………………………………………………………….  24

Учебное издание

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ РАМ МЕТОДОМ СИЛ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК «LIRA-WINDOWS» ВЕРСИИ 9.2

Методические указания

к расчетно-проектировочной работе

Составители: ЕЖОВ Егор Федорович

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Иванович

Печатается в соответствии с представленным оригинал-макетом

Подписано в печать            . Формат 60 ×  841 / 16. Бумага газетная.

Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. Печ. л.     . Уч.-изд. Л.     .

Тираж     экз. Заказ №      .

Издательство Мордовского университета

Типография Издательства Мордовского университета

430000, Саранск, ул. Советская, 24

# Text boxes

Продолжение прил. 1

Продолжение прил. 1

Приложение 1

Окончание  прил. 1

Приложение 2

Продолжение прил. 2

Окончание  прил. 2

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2